LUMOROL

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

СБОРНИК РЕЦЕПТУР

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LUMOROL – это торговая марка серии продуктов, которые являются смесями поверхностно-активных веществ от ZSCHIMMER & SCHWARZ, для промышленных, бытовых и косметических средств. Эти продукты представляют собой комбинации ПАВ, со-ПАВ и добавок, таких как растворители, хелатирующие агенты, наполнители, мыло и пережиривающие агенты.

Продукты серии LUMOROL легки в работе. Все они являются концентрированными полупродуктами. Обычно, их необходимо развести водой. Для того чтобы достигнуть специальных свойств рецептуры готового продукта, необходимо дополнительно вводить различные добавки.

Свойства:

- Легкие в работе

- Образуют обильную пену

- Обладают хорошими смачивающими свойствами

- Водные растворы могут быть загущены добавлением соли

- Имеют широкую область применения

- Легко биоразлагаемы, в соответствии с европейской директивой по моющим средствам № 648/2004

Области применения:

Продукты серии LUMOROL были разработаны для различных применений, таких как бытовая химия, технические моющие средства и продукты личной гигиены. В таблице приведен обзор рекомендуемых областей применения для каждого продукта LUMOROL:

| Торговая марка | Область применения |
| --- | --- |
|  | Бытовая химия и технические средства | Средства личной гигиены |
|  | Универсальные очистители | Стеклоочистители | ЖМС для посуды | Кухонные очистители | Очистители для туалетов | Средства для полов | Очистители для полов с мылом /мыльные очистители | Обезжириватели металлов | Средства для чистки под давлением | Средства для мытья авто и грузовиков | Средства для мытья цехов | Жидкое мыло | Продукты для ванны | Гели для душа | Шампуни для волос | Средства для умывания | Продукты для детей и младенцев |
| LUMOROL 4192 |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMOROL 4339 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMOROL 4348 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMOROL 4357 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| LUMOROL 54 Sp | ● |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| LUMOROL RK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMOROL K 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| LUMOROL K 5019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LUMOROL K 5229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| LUMOROL K 5240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |

Состав продуктов:

| Тип компонента | Наименование | LUMOROL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4192 | 4339 | 4338 | 4357 | RK | K 1000 | K 5019 | K 5229 | K 5240 |
| Анионные ПАВ | Алкилсульфат аммония |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | Алкилбензолсульфонат натрия | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алкилбензолсульфонат МЭА |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | Алкилэтеросульфат натрия | ● | ● |  |  |  |  |  |  | ● |
|  | Алкилэтеросульфат МИПА |  |  |  |  |  | ● |  | ● |  |
|  | Мыло (ТЭА и калиевое) | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лаурилсульфоацетат натрия |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | Лауретсульфосукцинат натрия |  |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |
| Неионогенные ПАВ | Этоксилировнные жирные спирты | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | ● |  |
|  | Этоксилированные жирные амины |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| Амфотерные ПАВ | Кокамидопропилбетаин |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● |
| Растворители | Бутилгликоль | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| Эмоленты | Диэтаноламиды жирных кислот |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |
|  | Сульфорицинолеат натрия |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
|  | Этоксилированные триглицериды |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| Хелатирующие агенты | Нитрилотриацетат натрия | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Массовая доля активного вещества (%) | 48 | 51 | 100 | 90 | 28 | 98 | 40 | 93 | 66 |
|  | Массовая доля воды (%) | 52 | 49 | 0 | 10 | 72 | 2 | 60 | 2 | 34 |
|  | Ионный характер | анионный | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | неионогенный |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |

Основные физико-химические показатели:

| Наименование показателя | LUMOROL |
| --- | --- |
|  | 4192 | 4339 | 4338 | 4357 | RK | K 1000 | K 5019 | K 5229 | K 5240 |
| Внешний вид | Прозрачная, желтая жидкость | Гомогенная, желтая, текучая паста | Прозрачная, желтая жидкость | Прозрачная, желтая жидкость | Прозрачная, желтая жидкость | Прозрачная, желтая жидкость | Бесцветная, прозрачная вязкая жидкость | Прозрачная, желтая жидкость | От бесцветного до желтоватого цвета текучая паста |
| рН 10 % раствора | 9 | 9 | 8,5 | 9 | 6,5 | 7 | 6,3 | 7 | 6,5 (1 %) |
| Вязкость, мПа∙с (при 20 ºС) | 400 | 2400 | 3000 | 100 | 1000 | 500 | > 10000 | 500 | > 10000 |
| Плотность, г/см3 (при 20 ºС) | 1,06 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 1,11 |
| Растворимость | Образует прозрачный раствор* | Образует прозрачный раствор в воде | Образует прозрачный раствор в воде | Образует прозрачный раствор в воде и этаноле | Образует прозрачный раствор в воде | Образует прозрачный раствор в маслах | Образует прозрачный раствор в воде | Образует прозрачный раствор в маслах | Образует прозрачный раствор в воде |
| Объем пены, мл** (1 г/л, 25 ºС) после 1/3/5 минут | 600/525/500 | 710/650/585 | 600/545/530 | 255/210/150 | 755/685/660 | 385/345/320 | 670/610/595 | 525/460/430 | 785/720/690 |
| Смачивание хлопка, сек*** (1 г/л, 25 ºС) | 21 | 15 | 22 | 11 | 32 | 5 | 37 | 6 | 34 |
| Поверхностное натяжение, мН/м (1 г/л) | 27 | 35 | 33 | 27 | 23 | 26 | 22 | 25 | 32 |
| Диапазон рН готового продукта | 3 – 9 | 3 – 10 | 3 – 10 | 3 – 10 | 3 – 7 | - | 4,5 – 9 | - | 4,5 – 9 |

(*) мутный в водопроводной воде: образует кальциевые мыла с солями жесткости водопроводной воды

(**) метод взбивания пены диском с отверстиями в дистиллированной воде, DIN EN 12728

(***) в дистиллированной воде, DIN EN 1772

LUMOROL 4192

LUMOROL 4192 является концентрированной смесью анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, а также мыла. Она специально разработана для производства жидких моющих средств для мытья полов и универсальных очистителей. При растворении ее в водопроводной воде, мыло и соли жесткости могут образовывать нерастворимый осадок. Этот состав временно защищает покрытия твердых поверхностей.

LUMOROL 4339 и LUMOROL 4348

LUMOROL 4339 и LUMOROL 4348 являются концентрированными смесями анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ. LUMOROL 4339 содержит 51 % активного вещества, в то время как LUMOROL 4348 безводный (100 % активного вещества). Оба продукта имеют очень широкий спектр направлений применения и могут быть использованы как в бытовой химии, так и в технических моющих средствах. Конечные продукты, такие как жидкости для мытья посуды, универсальные очистители, автошампуни и т.п., моутт быть легко изготовлены простым разведением концентратов водой. Готовые продукты имеют высокий уровень пенообразования, отличную моющую и смачивающую способность. LUMOROL 4339 и LUMOROL 4348 применяются при холодном способе производства (без нагревания).

LUMOROL 4357

LUMOROL 4357 является комбинацией неионогенных поверхностно-активных веществ, разработанной для специальных нужд различных технических очистительных процессов.  LUMOROL 4357 обладает превосходными смачивающими, моющими и обезжиривающими свойствами и средним пенообразованием. Кислотные и некоторые средне щелочные технические чистящие продукты могут быть легко приготовлены с этой смесью. LUMOROL 4357 рекомендуется применять для производства очистителей для машин и грузовиков, цехов и мастерских, обезжиривателей металлических поверхностей и составов для мойки под давлением.

LUMOROL RK

LUMOROL RK – это смесь анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ с эмолентами, основанными на возобновляемых источниках сырья. Он оболадает очень хорошими моющими и пенообразущими свойствами, дает плотную и стабильную пену. Пригоден для использования в бытовых и технических моющих средствах.

LUMOROL K 1000

INCI: MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4, Cocamide DEA

LUMOROL K 1000 – безводная смесь анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, специально разработанная для использования в безводных рецептурах, таких как: масла для душа и масла для ванн. Они представляют собой прозрачные концентрированные эмульсии. В процессе использования этих продуктов, при растворении их в воде образуются классические белые эмульсии типа М/В. LUMOROL K 1000 образует прозрачные растворы с большинством масел практически во всех концентрациях. Готовый продукт имеет хорошие пенообразующие свойства, несмотря на то, что содержит большое количество масла.

LUMOROL K 5019

INCI: Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Lauryl Sulfoacetate

LUMOROL K 5019 представляет собой комбинацию мягких анионных поверхностно-активных веществ и предназначен для применения в продуктах личной гигиены. Он обладает хорошими пенообразующими свойствами и мягкий для кожи. Он разработан для рецептур косметических продуктов, таких как: добавки для ванны, гели для душа, средства для умывания чувствительной кожи или детских шампуней, которые не должны сильно обезжиривать кожу. LUMOROL K 5019 в основном рекомендуется для рецептур, не содержащих лауретсульфат натрия.

LUMOROL K 5229

INCI: MIPA-Laureth Sulfate, Laureth-4

LUMOROL K 5229 – бездиэтаноламидный вариант LUMOROL K 1000, содержащий анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества. Эта безводная смесь поверхностно-активных веществ была специально разработана для использования в безводных рецептурах, таких как: масла для душа и масла для ванн. Они представляют собой прозрачные концентрированные эмульсии. В процессе использования этих продуктов, при растворении их в воде образуются классические белые эмульсии типа М/В. LUMOROL K 5229 образует прозрачные растворы с большинством масел практически во всех концентрациях. Готовый продукт имеет хорошие пенообразующие свойства, несмотря на то, что содержит большое количество масла.

LUMOROL K 5240

INCI: Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, PEG-9 Cocoglycerides

LUMOROL K 5240 представляет собой высококонцентрированную смесь поверхностно-активных веществ, основанных на растительном сырье. Она представляет собой комбинацию анионных и амфотерных ПАВ с эмолентами. Состав дает обильную пену и может быть легко загущен добавлением соли, даже при низких концентрациях, что позволяет разрабатывать экономичные рецептуры.  LUMOROL K 5240 может быть использован как основа для косметических продуктов, таких как: гели для душа, шампуни и добавки для ванн.

Продукты, основанные на LUMOROL K 5240 также рекомендуется для экспорта на рынки с экстремальными климатическими условиями. Опыт показывает, что изменения вязкости готового продукта, при перепадах температур, является обратимым процессом.

Классификация:

LUMOROL 4192		Xi, R41

LUMOROL 4339		Xi, R38, 41

LUMOROL 4348		Xi, R22, 38, 41

LUMOROL 4357		Xi, R22, 41

LUMOROL RK		Xi, R41

LUMOROL K 5019		Xi, R41

LUMOROL K 1000		Xi, R41

LUMOROL K 5229		Xi, R41

LUMOROL K 5240		Xi, R36/38

СБОРНИК РЕЦЕПТУР БЫТОВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

| Жидкость для мытья посуды, концентрат |  | Универсальный очиститель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТ 02-01-09 |  |  | СТ 02-04-13 |  |
| LUMOROL 4339 | 70,0 % |  | Вода | 89,0 % |
| Изопропанол | 3,0 % |  | Cublen TNS | 2,0 % |
| Вода | 27,0 % |  | LUMOROL 4348 | 9,0 % |
| Универсальный очиститель |  |  | Средство для мытья полов |
| СТ 02-04-01 |  |  | СТ 03-01-01 |  |
| Вода | 63,0 % |  | Вода дистиллированная | 58,0 % |
| Тринатрий цитрат, дигидрат | 3,0 % |  | LUMOROL 4192 | 40,0 % |
| LUMOROL RK | 30,0 % |  | Апельсиновый терпен | 2,0 % |
| ZUSOLAT 1008/85 | 3,0 % |  |  |  |
| PURTON CFD | 1,0 % |  |  |  |
| Средство для натирания полов, с воском |  | Автошампунь |
| СТ 03-02-03 |  |  | СТ 04-01-05 |  |
| Вода | 50,0 % |  | Вода | 60,0 % |
| LUMOROL 4339 | 15,0 % |  | LUMOROL 4339 | 40,0 % |
| WACHSEMULSION 1864 | 20,0 % |  |  |  |
| MULSIFAN RT 23 | 15,0 % |  |  |  |
| Средство для мытья грузовиков под давлением |  | Средство для очистки дисков автомобилей, щелочное |
| СТ 04-10-02 |  |  | СТ 04-11-04 |  |
| Вода | 68,1 % |  | Вода дистиллированная | 77,5 % |
| Baypure CX 100 solid | 4,0 % |  | Тетракалия пирофосфат | 3,0 % |
| Тетракалия пирофосфат | 5,0 % |  | LUMOROL 4192 | 10,0 % |
| Гидроксид калия | 1,9 % |  | ZUSOLAT 1008/85 или 1005/85 | 4,0 % |
| AMPHOTENSID EH | 6,0 % |  | Бутилдигликоль | 5,0 % |
| LUMOROL 4357 | 7,0 % |  | Апельсиновый терпен | 0,5 % |
| Бутилдигликоль | 8,0 % |  |  |  |
| Универсальный очиститель для цехов |  |  |  |
| СТ 05-03-08 |  |  |  |  |
| Вода | 58,6 % |  |  |  |
| Cublen D 50 | 1,5 % |  |  |  |
| Тетракалия пирофосфат | 5,0 % |  |  |  |
| Гидроксид калия | 1,9 % |  |  |  |
| AMPHOTENSID EH | 13,0 % |  | Cublen TNS – Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH |
| LUMOROL 4357 | 12,0 % |  | Cublen D 50 – Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH |
| Dowanol DPM | 8,0 % |  | Dowanol DPM – Dow Chemical Inc. |  |
|  |  |  | Baypure CX 100 – Lanxess GmbH |  |

СБОРНИК РЕЦЕПТУР КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

| Гель для душа, перламутровый |  | Шампунь для тела |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В 75/188 |  |  | В 75/201 |  |
| LUMOROL К 5240 | 20,0 % |  | LUMOROL К 5019 | 28,0 % |
| PERLANTE GM 4175 | 3,0 % |  | AMPHOTENSID B4/C | 11,0 % |
| PROTELAN AGL 95 | 5,0 % |  | PROTELAN AGL 95 | 5,0 % |
| PURTON CFD | 2,0 % |  | OXYPON 440 | 1,0 % |
| Отдушка | 1,0 % |  | Отдушка | 1,0 % |
| Хлорид натрия | 0,9 % |  | OXETAL VD 92 | 0,8 % |
| Вода, консерванты | до 100,0 % |  | Hydroviton 24 | 1,5 % |
|  |  |  | Хлорид натрия | 0,3 % |
|  |  |  | Вода, консерванты | до 100,0 % |
| Масло для ванн (пенящееся) |  |  | Пена для ванн |
| В 71/44 |  |  | В 70/195 |  |
| LUMOROL К 1000 | 57,0 % |  | LUMOROL К 5240 | 12,0 % |
| Отдушка | 1,0 % |  | PURTON CFD | 1,0 % |
| Оливковое масло | 29,0 % |  | Отдушка | 4,0 % |
| Вазелиновое масло | 13,0 % |  | Хлорид натрия | 2,0 % |
| Антиоксидант | … |  | Вода, консерванты | до 100,0 % |
| Масляная пена для ванн, безводная |  | Мягкий шампунь для зимы |
| В 71/26 |  |  | В 40/266 |  |
| LUMOROL К 1000 | 30,0 % |  | LUMOROL К 5019 | 25,0 % |
| PHOSFETAL 201 K | 10,0 % |  | AMPHOTENSID B4/C | 11,0 % |
| D-Panthenol 75 L | 1,0 % |  | Отдушка | 0,4 % |
| α-Бисаболол | 0,1 % |  | PROTELAN VE/K | 2,5 % |
| Отдушка | 1,0 % |  | OXYPON 2145 | 0,5 % |
| Масло авокадо | 5,0 % |  | OXETAL VD 92 | 0,8 % |
| Оливковое масло, антиоксидант | до 100,0 % |  | D-Panthenol 75 L | 0,5 % |
|  |  |  | Dragosantol | 0,15 % |
|  |  |  | Хлорид натрия | 0,3 % |
|  |  |  | Вода, консерванты | до 100,0 % |
| Гель для умывания с микрокапсулами |  | Жидкое мыло |
| В 61/28 |  |  | В 21/197 |  |
| Часть А |  |  | LUMOROL K 5240 | 8,0 % |
| Вода | до 100,0 % |  | Отдушка | 0,4 % |
| Carbopol ETD 2020 | 0,9 % |  | Хлорид натрия | 4,5 % |
| LUMOROL K 5019 | 14,0 % |  | Вода, консерванты | до 100,0 % |
| PROTELAN AGL 95 | 2,0 % |  |  |  |
| OXYPON 2145 | 1,0 % |  |  |  |
| Гидроксид натрия, 45 % | 0,7 % |  |  |  |
| Часть Б |  |  |  |
| Отдушка | 2,0 % |  | Hydroviton 24 – Symrise GmbH & Co. KG, Holzminden |
| D-Panthenol 75 L | 1,0 % |  | D-Panthenol 75 L – DSM Nutritional Products GmbH, Germany |
| Microbytes HC 626-HW или |  |  | Dragosantol – Symrise GmbH & Co. KG, Holzminden |
| Microbytes HC 949-HW | 0,5 % |  | Carbopol ETD 2020 – Noveon, Brussles, Belgium |
| Консерванты | … |  | Microbytes – Lipotec, Barcelona, Spain |